Tesina

Cosa sono i PIC?

Un microcontrollore è un dispositivo elettronico che opportunamente programmato è in grado di svolgere diverse funzioni in modo autonomo. Essenzialmente gestisce delle linee di input e di output in relazione al programma in esso implementato. Esistono diverse famiglie di dispositivi in grado di svolgere queste funzioni come ad esempio lo Z80, ST6 e il più evoluto 8088; in questa sezione ci occuperemo dei più semplici dispositivi oggi in commercio, i PIC prodotti e distribuiti dalla Microchip. 
Questi dispositivi implementano al loro interno un vero e proprio microprocessore completo di CPU, RAM, Timer e numerose linee di IN/OUT. A differenza dei microprocessori più evoluti nei PIC il programma è contenuto all'interno in un'apposita area di memoria (non volatile) e viene eseguito ciclicamente, anche la RAM per i dati volatili è all'interno dello stesso dispositivo, alcuni dispongono di aree dati non volatili e riscrivibili (EPROM). Lo stadio di IN/OUT è già implementato all'interno ed alcuni dispongono già di interfacce per segnali analogici, per comparatori o per comunicazioni seriali.
I microcontrollori PIC dispongono di un numero ridotto di istruzioni e quindi sono dei dispositivi di tipo RISC e si programmano in assembly ovvero in codice macchina.
In commercio si trovano diversi modelli di PIC a seconda della complessità e delle funzioni implementate, alcuni dispositivi si differenziano anche per la quantità di memoria disponibile e per la quantità di Timer a disposizione. Per le nostre applicazioni è sufficiente un modello base come ad esempio il PIC 16F84A ma va benissimo anche un 16F84 oppure un 16C84. Le versioni con memoria Flash sono programmabili più volte (e quindi idonei alla sperimentazione) mentre le versioni OTP (One Time Programmable) si programmano una sola volta. Le versioni UV sono riprogrammabili dopo la cancellatura con raggi ultravioletti.

Cosa serve per iniziare?

Fondamentalmente il modo di procedere è uguale per tutti i PIC e si suddivide in una parte di programmazione e in una parte di utilizzo all'interno del circuito elettronico scelto come di seguito descritto:

1) Stesura del programma tramite un editor di testo qualsiasi anche se io consiglio il banalissimo WordPad di Windows in quanto il file deve contenere solo testo e nessuna formattazione e si avrà cura quindi di salvarlo in modalità "solo testo".

2) Compilazione tramite un compilatore che ha il compito di trasformare le istruzioni mnemoniche (cioè fatte di parole) in codice direttamente eseguibile dalla CPU del microcontrollore. Lavorando con i prodotti Microchip sul sito è possibile scaricare il compilatore MPASM distribuito gratuitamente. Questo programma permette solo di compilare il vostro programma ma non permette la simulazione per verificare se effettivamente funziona. In questo caso è necessario scrivere prima il programma con un editor di test (anche wordPad di windows va benissimo) quindi rinominarlo con estensione .ASM e poi compilarlo tramite MPASM per ottenere il file di estensione .HEX. Sempre sul sito della microchip è possibile scaricare  MPLAB-IDE che è un ambiente integrato e permette l'editing del file ASM, la compilazione, la simulazione e (disponendo del programmatore Microchip!) anche la programmazione del dispositivo .

3) La programmazione del PIC avviene tramite un apposito circuito elettronico (programmatore) sul quale viene inserito il microcontrollore e che viene interfacciato al PC tramite porta seriale o parallela. Nel mio sito è disponibile tutta la documentazione necessaria per realizzare un semplicissimo programmatore. I PIC sopportano la programmazione InCircuit ovvero la programmazione direttamente sul circuito elettronico di funzionamento. In questo modo si evita di dover ogni volta togliere il PIC dal circuito di lavoro per inserirlo nel programmatore.

4) Per poter inviare il programma al PIC (tramite il programmatore) occorre un apposito software in grado di gestire i segnali di comunicazione tra PC e programmatore leggendo il file generato dal compilatore. Il programma idoneo a questo scopo è di pubblico dominio e si chiama ICPROG.

5) A questo punto vi serve un microcontrollore PIC, per iniziare va benissimo un 16F84A, ma va bene anche un 16F84 oppure un 16C84 che con una spesa ci circa 6 Euro rappresenta l'entry level della produzione microchip.

Un programma passo-passo

Per poter scrivere un programma, abbiamo bisogno del software MPASM della Microchip per la compilazione e un normale editor di testo per scrivere il programma.
Si scrive il programma con un editor di testo come WordPad, supponiamo di voler realizzare un programma che attivi dei led in corrispondenza a dei pulsanti premuti. Per la precisione il led si accende se il corrispondente pulsante è stato premuto.
Il nostro primo programma:

;led.asm
;attiva un led corrispondente all'attivazione di un pulsante

Dopo il ";" è possibile inserire dei commenti a piacimento.

LIST    P=16F84A

Questa istruzione specifica al compilatore quale PIC verrà usato.

ORG    0

Questa istruzione specifica la locazione di memoria dalla quale inizierà l'elaborazione del programma, nel nostro caso la prima "0".

MOVLW    0FFH

Questa istruzione pone il valore FF (in binario 11111111) esadecimale nell'accumulatore.

TRIS    06H

Questa istruzione pone il valore dell'accumulatore nel registro di configurazione delle porte, nel nostro caso il valore FFH (cioè tutti uno) viene posto all'indirizzo 6 quello della porta A (da RA0 a RA4) definendola come porta di ingresso.

MOVLW    00H

Questa istruzione pone il valore 00 (in binario 00000000) esadecimale nell'accumulatore.

TRIS    05H

Questa istruzione pone il valore dell'accumulatore nel registro di configurazione delle porte, nel nostro caso il valore 00H (cioè tutti zero) viene posto all'indirizzo 5 quello della porta B (da RB0 a RB7) definendola come porta di uscita.

RIPETI

MOVF    06H,0

Questa istruzione pone il valore letto all'indirizzo 6 (corrispondente a PORTB)  sull'accumulatore (W).

MOVWF    05H

Questa istruzione pone il valore dell'accumulatore all'indirizzo 5 corrispondente alle uscite (PORTA).

GOTO    RIPETI

Questa istruzione chiude il ciclo ovvero fa riprendere l'istruzione RIPETI in modo che il programma elabori ciclicamente queste ultime tre istruzioni.

END

Istruzione di fine programma.

A questo punto si salva il file chiamandolo led, esso sarà salvato come led.txt che poi andrà rinominato in led.asm; per poter modificare l'estensione di un file occorre visualizzare correttamente la sua estensione agendo sul menu di visualizzazione della cartella in cui si trova (procedura diversa a seconda del sistema operativo usato).

La compilazione

A questo punto si avvia il software MPASM e con il comando Apri File possiamo aprire proprio led.asm.
Cliccate su assembla e verranno generati sulla stessa directory del file led.asm alcuni file di cui led.err è un file con l'elenco degli errori riscontrati in compilazione e il file led.hex è il file in codice macchina necessario per programmare il PIC.

Struttura Hardware del PIC 16F84

Il microcontrollore PIC 16F84 ha i seguenti piedini:
- RA0-RA4 sono le linee della porta A configurabili separatamente come IN o OUT.
- RB0-RB7 sono le linee della porta B configurabili separatamente come IN o OUT.
- MCLR è il master reset utile per resettare il PIC a livello hardware (normalmente a livello +Vcc, si porta a livello 0 per il reset).
- Vss alimentazione positiva da 2 a 5,5 volt.
- Vdd massa.
- RB0 è il pin che in programmazione può essere usato per gestire interrupt esterni.
- OSC1 e OSC2 pin utilizzati per il clock tramite quarzo oppure con rete RC, CLKIN può essere usato per inviare un clock esterno.
- RB6 e RB7 vengono usati in programmazione rispettivamente come  DATA e come CLOCK.

Concettualmente il principio di funzionamento di un PIC è molto semplice:
Lo stack (una locazione di memoria) mantiene l'indice dell'istruzione da eseguire, ogni ciclo di clock viene eseguita l'istruzione indicata dallo stack seguendo riga per riga il programma memorizzato nella EEPROM accedendo ad una memoria unica chiamata accumulatore. Nella RAM vengono salvati i dati temporanei e una volta spento il PIC vengono persi. Per memorizzare invece dei dati in modo permanete (tipo Hard Disk per capirci) c'è a disposizione una EEPROM. Esistono alcune locazioni di memoria prefissate e chiamate Register che contengono tutti i dati di configurazione e permettono di definire ad esempio quali linee sono di ingresso e quali di uscita, se si usano interrupt, se si usa il timer ecc... Tutti i PIC hanno grosso modo la stessa configurazione di memoria ma cambia la quantità disponibile.